| ОКП 92 2210 |  | Группа Н17 (ОКС 67.100.10) |
| --- | --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТТИ ГОСТ Р 52090-001

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

И ТОПЛЕНОЕ

Москва

2008

Титульный лист, раздел 1 Область применения

Заменить слова «молоко питьевое пастеризованное и топленое» на «молоко питьевое пастеризованное и топленое и напиток молочный пастеризованный».

Раздел 2 Требования к сырью

Пункт 2.1, первый абзац и далее по всему тексту слово «натурального» заменить на «цельного».

Второй абзац изложить в новой редакции:

«- молоко коровье сырое не ниже  сорта, удовлетворяющее требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2 Для выработки молока питьевого пастеризованного и топленого и напитка молочного пастеризованного применяют:

- молоко коровье сырое не ниже  сорта, удовлетворяющее требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации;

- сливки сырье по ТУ 9811-152-04610209;

- сливки питьевые пастеризованные по ТУ 9222-366-00419785;

- молоко сухое по ГОСТ Р 52791 (для напитка молочного);

- сливки сухие высшего сорта по ГОСТ 1349;

- масло сладкосливочное несоленое по ГОСТ 37, ГОСТ Р 52253;

- пахту, получаемую при производстве сладкосливочного масла, по ОСТ 10 287;

- воду питьевую по СанПиН 2.1.4.1074 (для напитка молочного).

Для изготовления молока питьевого пастеризованного и топленого не допускается использовать сухое молоко».

Пункты 2.3-2.8 исключить.

Раздел дополнить пунктами 2.3, 2.4:

«2.3 Основное сырье, пищевые продукты, используемые при производстве молока питьевого пастеризованного и топленого и напитка молочного пастеризованного, должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.4 Допускается использование другого основного сырья, пищевых продуктов, не уступающих по качественным характеристикам требованиям,  перечисленным в 2.1, 2.2 и соответствующих по безопасности нормам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Раздел 3 Технология производства

Слова «Графическая схема технологического процесса производства молока питьевого пастеризованного и топленого» дополнить «и напитка молочного пастеризованного» и далее по тексту.

Схема 1. Наименование изложить в новой редакции:

«Производство молока питьевого пастеризованного и топленого и напитка молочного пастеризованного».

Приемка. В графе «Параметры и показатели» вместо «ГОСТ 4495», «ГОСТ 10970» записать «ГОСТ Р 52791».

Пункт 3.15 дополнить абзацами следующего содержания:

«При использовании масла сливочного его при необходимости зачищают.

Сливочное масло, жир молочный добавляют в виде жировой эмульсии в молоко до требуемой массовой доли жира молока пастеризованного.

Молоко нормализуют жировой эмульсией.

Жировую эмульсию готовят следующим образом.

Масло, жир молочный разрезают на куски массой 1,5-2,5 кг и плавят на маслоплавителе, установленном над смесительной ванной. В ванну наливают молоко, подогретое до 63-65оС, из расчета 3 весовые части на 1 весовую часть масла. Масло может быть расплавлено непосредственно в подогретом молоке. Смесь перемешивают, гомогенизируют при давлении не ниже 10 МПа или эмульгируют на эмульсоре (диспергаторе). Приготовленную таким образом эмульсию смешивают в резервуаре или в ванне с остальной массой молока и немедленно во избежание нарастания кислотности направляют на очистку, гомогенизацию, пастеризацию, охлаждение».

Заголовок «Производство молока питьевого пастеризованного из восстановленного молока» изложить в новой редакции:

«Производство напитка молочного пастеризованного».

Пункт 3.20 и далее по всему тексту слова «восстановленное молоко» заменить на «восстановленные молочные продукты».

Пункт 3.23 изложить в новой редакции:

«Чтобы напиток молочный пастеризованный по химическому составу соответствовал требованиям стандарта необходимо перед работой определить физико-химические показатели исходного сырья и установить какую массу каждого компонента следует отвесить для производства напитка молочного».

Разделы «Производство молока питьевого пастеризованного из рекомбинированного молока» и «Производство молока питьевого пастеризованного из смеси различного молочного сырья» исключить.

Раздел 4 Производственный контроль

Пункты 4.3, 4.4 и далее по всему тексту. Вместо слов «молока питьевого пастеризованного и топленого» записать «молока пастеризованного и топленого и напитка молочного пастеризованного».

Пункт 4.5 изложить в новой редакции:

«4.5 Производственный контроль осуществляется в соответствии с программой, разработанной и утвержденной в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Раздел 7 Рецептуры

Пункт 7.3, таблицу 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 2

Примеры рецептур

на напиток молочный пастеризованный

(кг на 1000 кг продукта без учета потерь)

| Наименование сырья | Напиток молочный пастеризованный |
| --- | --- |
|  | м.д.ж. 0,5 % | м.д.ж. 1,0 % | м.д.ж. 1,5 % | м.д.ж. 2,0 % | м.д.ж. 2,5 % |
| Молоко сухое обезжиренное 100% растворимости, с м.д.ж.1,0%, белка 32%, СОМО 94% | 74,5 | 46,0 | 30,1 | 14,5 | - |
| Молоко сухое цельное 100% растворимости, с м.д.ж.25%, белка 24,2%, СОМО 71% | - | 38,2 | 58,8 | 79,5 | 100 |
| Вода питьевая | 925,5 | 915,8 | 911,1 | 906 | 900 |
| ИТОГО: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Примечание. При использовании сырья с другими физико-химическими показателями делают перерасчет рецептур |

».

Приложение Б (обязательное) Карта метрологического обеспечения (КМО)

Пункт 1.1, графа 3. Заменить слова «ГОСТ Р 52054-2003» на «ФЗ-88».

Пункт 1.2, графа 3. Заменить ссылки «ГОСТ 4495-87», «ГОСТ 10970-87» на «ГОСТ Р 52791-2007».

Пункт 8.2 дополнить строкой следующего содержания:

«

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Массовая доля СОМО, %, не менее: - для молока питьевого; - для напитка молочного | 8,2 7,0 | ГОСТ Р 52090-2003 | - | Метод и аппаратура по ГОСТ 3626-73 | - |  | В соответствии с программой производственного контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»

Пункт 8.3, графа 3. Заменить слова «СанПиН 2.3.2.1078» на «нормативные правовые акты Российской Федерации».

Графа 5. Заменить ссылку «ГОСТ 30519-97/ГОСТ Р 50480-93» на «ГОСТ Р 52814-2007».

Пункт 8.3, графа 2. Значение показателя «Бактерии группы кишечных палочек, не допускаются в см3(г)» дополнить «0,1 (для топленого молока)».

Показатель и значение «КМАФАнМ» изложить в новой редакции:

«КМАФАнМ, КОЕ в 1 см3(г) продукта, не более:

- для молока питьевого пастеризованного и напитка молочного пастеризованного - 1105;

- для молока топленого - 2103».

Приложение Д (справочное)

Заголовок дополнить «и напитка молочного пастеризованного».

Графа «Наименование продукта». Исключить слова «м.д.ж. 0,1%, нежирное, маложирное, классическое, жирное, высокожирное», «(калорийность)».

Графа «Энергетическая ценность, ккал». Для молока питьевого пастеризованного и топленого обезжиренных значение «31» заменить на «30».

Показатель пищевой ценности молока питьевого пастеризованного и топленого м.д.ж. 2,7, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,7, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,2, 7,5, 8,0, 8,5% «содержание белка в 100 г продукта» - 2,6 заменить на 2,8; заменить значения показателя «энергетическая ценность» - 54 на 55, 56 на 57, 58 на 59, 61 на 62, 65 на 66, 70 на 71, 72 на 73, 74 на 75, 79 на 80, 83 на 84, 88 на 89, 92 на 93, 94 на 95, 97 на 98, 100 на 101, 105 на 106.

Исключить из таблицы информационные данные по пищевой ценности молока пастеризованного для переработки м.д.ж.0,3, 9,0, 9,5%.

Таблицу дополнить информационными данными по пищевой ценности молока питьевого пастеризованного и топленого м.д.ж.2,8, 8,9% и напитка молочного пастеризованного:

«

| Наименование продукта | Пищевая ценность, г | Энергетическая ценность, ккал |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание в 100 г |  |
|  | жира | белка | углеводов |  |
| Молоко питьевое пастеризованное и топленое м.д.ж. 2,8% | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 55 |
| Молоко питьевое пастеризованное и топленое м.д.ж. 8,9% | 8,9 | 2,8 | 4,5 | 109 |
| Напиток молочный пастеризованный м.д.ж.0,5% | 0,5 | 2,4 | 4,0 | 30 |
| Напиток молочный пастеризованный м.д.ж.1,0% | 1,0 | 2,4 | 4,0 | 35 |
| Напиток молочный пастеризованный м.д.ж.1,5% | 1,5 | 2,4 | 4,0 | 39 |
| Напиток молочный пастеризованный м.д.ж.2,0% | 2,0 | 2,4 | 4,0 | 43 |
| Напиток молочный пастеризованный м.д.ж.2,5% | 2,5 | 2,4 | 4,0 | 48 |

».